## Slide 1: 6. óra

## Slide 2: 2. fejezet: Hálózati operációs rendszer konfigurálása
Bevezetés a hálózatok világába
Notes: Cisco Hálózati Akadémia program
Bevezetés a hálózatok világába
2. fejezet: Hálózati operációs rendszer konfigurálása

## Slide 3: Témakörök
A fejezet elvégzését követően a diákok tisztában lesznek a következő fogalmakkal:
Cisco IOS
A Cisco IOS elérése és használata egy hálózati eszköz konfigurálásához.
A Cisco IOS parancsok felépítése
Állomás nevének megadása parancssorban
Az eszközkonfiguráció korlátozása Cisco IOS parancsokkal
Az aktív konfiguráció elmentése
Hálózati kommunikáció az átviteli közegen
Eszköz IP-címének megadása
Eszközök közötti kapcsolat ellenőrzése
Notes: Témakörök

## Slide 4: Tartalomjegyzék
2.0 Bevezetés
2.1 IOS alapképzés
2.2 Alapok
2.3 Címzési sémák
2.4 Összefoglalás
Notes: Tartalomjegyzék

## Slide 5: 2.1 IOS alapképzés
Notes: 2.1 IOS alapképzés

## Slide 6: Cisco IOS Operációs rendszerek
A végberendezések és a hálózati eszközök operációs rendszer segítségével hajtják végre feladataikat.
Az otthoni forgalomirányítók operációs rendszerét rendszerint firmware-nek nevezik.
A Cisco eszközök hálózati operációs rendszerének neve IOS (Internetwork Operating System).
Notes: 2.1.1.1 Operációs rendszerek

## Slide 7: Cisco IOS Operációs rendszerek (folytatás)
Notes: 2.1.1.1 Operációs rendszerek

## Slide 8: Cisco IOS Az IOS célja
A PC-s operációs rendszerek alapvető funkciói:
  egér használata,
  monitoron való megjelenítés,
  szöveges parancsok bevitele,
Kapcsoló vagy forgalomirányító IOS funkciói:
  interfész konfigurálás
  forgalomirányítás és kapcsolás konfigurálása
Az összes eszköz alap IOS-szel és szolgáltatáskészlettel kerül forgalomba.
Lehetőség van az IOS verzió vagy a szolgáltatáskészlet cseréjére.
Ez a kurzus elsősorban a Cisco IOS Release 15.x használatára összpontosít.
Notes: 2.1.1.2 Az IOS célja

## Slide 9: Cisco IOS A Cisco IOS helye
Flash memória
Nem felejtő tárolóegység, áramellátás megszűnése esetén nem veszíti el tartalmát
Szükség esetén lecserélhető vagy felülírható a tartalma
Alkalmas egyidejűleg több IOS verzió tárolására is
Bekapcsolásakor az IOS a flash memóriából a RAM-ba töltődik
Az IOS változattól függően eltérő lehet a szükséges flash memória és RAM mennyisége.
Notes: 2.1.1.3 A Cisco IOS helye

## Slide 10: Cisco IOS Az IOS funkciói
A Cisco forgalomirányítókon és kapcsolókon futó IOS legfontosabb funkciói
Notes: 2.1.1.4 Az IOS funkciói

## Slide 11: A Cisco IOS elérése Konzol elérési mód
A parancssori környezet többféleképpen is elérhető, a leggyakoribb módok:
Konzol
Telnet vagy SSH
Aux port
Notes: 2.1.2.1 Konzol elérési mód

## Slide 12: A Cisco IOS elérése Konzol elérési mód
Konzol port
A konzol port egy sávon kívüli elérést biztosító menedzsment port.
Hálózati szolgáltatás használata nélküli konfigurációhoz.
Konzol kábellel lehet csatlakozni
Bármilyen szükséges utasítást kiadhat rajta keresztül.
Jelszavas védelmet lehet konfigurálni.
Notes: 2.1.2.1 Konzol elérési mód
A sávon kívüli azt jelenti, hogy ez egy dedikált felügyeleti csatorna kizárólag az eszköz karbantartására.
Jelszó elfelejtése esetén létezik egy speciális eljárás az eszköz jelszó nélküli elérésére.

## Slide 13: A Cisco IOS elérése Telnet, SSH és AUX hozzáférési módok
Telnet
Parancssor távoli elérési módja hálózaton keresztül.
Igényli a hálózati szolgáltatások működését, a eszköznek rendelkeznie kell legalább egy aktív interfésszel.
Secure Shell (SSH)
A Telnet-hez hasonló távoli bejelentkezést tesz lehetővé, azonban biztonságosabb hálózati szolgáltatások segítségével.
erősebb jelszó hitelesítést alkalmaz
az adatok továbbítását titkosítva végzi
Aux Port
sávon kívüli elérést
betárcsázós telefonkapcsolat
Notes: 2.1.2.2 Telnet, SSH és AUX hozzáférési módok

## Slide 14: A Cisco IOS elérése Terminál emulációs programok
Néhány terminál emulációs program:
PuTTY
Tera Term
SecureCRT
HyperTerminal
OS X Terminal
Notes: 2.1.2.3 Terminál emulációs programok

## Slide 15: Az IOS használata Cisco IOS működési módok
Notes: 2.1.3.1 Cisco IOS működési módok

## Slide 16: Az IOS használata Elsődleges módok
Notes: 2.1.3.2 Elsődleges módok

## Slide 17: Az IOS használata Globális konfigurációs mód és almódok
Notes: 2.1.3.3 Globális konfigurációs mód és almódok

## Slide 18: Az IOS használata Átjárás az IOS-módok között
Notes: 2.1.3.4 Átjárás az IOS-módok között

## Slide 19: Az IOS használata Átjárás az IOS-módok között (folytatás)
Notes: 2.1.3.5 Átjárás az IOS-módok között (folytatás)

## Slide 20: 7. óra

## Slide 21: A parancsok felépítése Az IOS-parancsok felépítése
Notes: 2.1.4.1 Az IOS-parancsok felépítése

## Slide 22: A parancsok felépítése A Cisco IOS Command Reference
A Command Reference eléréséhez és a parancsok kereséséhez kövessük az alábbi lépéseket:
Keressük fel: www.cisco.com.
Kattintsunk: Support.
Kattintsunk: Networking Software (IOS & NX-OS).
Kattintsunk: 15.2M&T (például).
Kattintsunk: Reference Guides.
Kattintsunk: CommandReferences.
Kattintsunk a kívánt kategóriára, amelybe a keresett parancs tartozik.
A bal oldali listában kattintsunk a parancs kezdőbetűjének megfelelő hivatkozásra.
Kattintsunk a parancsra.
Notes: 2.1.4.2 A Cisco IOS Command Reference

## Slide 23: A parancsok felépítése Környezetérzékeny súgó
Notes: 2.1.4.3 Környezetérzékeny súgó

## Slide 24: A parancsok felépítése Parancs szintaxis ellenőrzés
Notes: 2.1.4.4 Parancs szintaxis ellenőrzés

## Slide 25: A parancsok felépítése Gyorsbillentyűk és billentyűkombinációk
Tab – Tab - Kiegészíti a részlegesen begépelt parancsokat
Ctrl-R – Újra megjelenít egy sort.
Ctrl-A – Ugrás a parancssor elejére.
Ctrl-Z – Kilép a konfigurációs módból és visszatér felhasználói EXEC módba.
Lefelé nyíl – Visszagörgeti a korábbi parancsokat.
Felfelé nyíl – Előregörgeti a korábbi parancsokat.
Ctrl-shift-6 – Megszakít egy IOS-folyamatot, mint például egy ping vagy traceroute futását.
Ctrl-C – Kilép a konfigurációs módból vagy elveti az aktuális parancsot
Notes: 2.1.4.5 Gyorsbillentyűk és billentyűkombinációk

## Slide 26: A parancsok felépítése Az IOS állapotvizsgáló parancsai
Notes: 2.1.4.6 Az IOS állapotvizsgáló parancsai

## Slide 27: A parancsok felépítése A show version parancs
Notes: 2.1.4.7 A show version parancs

## Slide 28: 8. óra

## Slide 29: 2.2 Alapok
Notes: 2.2 Alapok

## Slide 30: Állomásnevek Miért a kapcsoló?
A fejezet további részében egy kisméretű hálózattal foglalkozunk, melyben két PC és egy alapkonfigurációval ellátott kapcsoló található.
Alapkonfiguráción értjük az állomásnév, a korlátozott hozzáférés és a bejelentkezési üzenet beállítását, valamint a konfiguráció mentését.
Notes: 2.2.1.1 Miért a kapcsoló?

## Slide 31: Állomásnevek Eszköznevek
A névadásra vonatkozó szabályok alapján egy név:
betűvel kezdődik
nem tartalmaz szóközt
betűvel vagy számmal végződik
betűt, számot, kötőjelet vagy aláhúzásjelet tartalmaz
legfeljebb 64 karakter hosszú
Without names, network devices are difficult to identify for configuration purposes.
Notes: 2.2.1.2 Eszköznevek

## Slide 32: Állomásnevek Állomásnevek
Állomásnevek segítségével a hálózati rendszergazda azonosítani tudja az eszközöket a hálózaton vagy interneten.
Notes: 2.2.1.3 Állomásnevek

## Slide 33: Állomásnevek Állomásnevek konfigurálása
Notes: 2.2.1.4 Állomásnevek konfigurálása

## Slide 34: Az eszközkonfigurációhoz való hozzáférés korlátozása A hozzáférés biztonságossá tétele
A következő jelszavak kerülnek bemutatásra:
enable jelszó – Korlátozza a priviegizált EXEC módhoz való hozzáférést
enable secret jelszó – Titkosított jelszóval védi a privilegizált EXEC módot
Konzol jelszó – Korlátozza a konzol kapcsolaton történő hozzáférést
VTY jelszó – Korlátozza a Telnet-en történő hozzáférést
Megjegyzés:A kurzus laborgyakorlataiban legtöbbször egyszerű jelszavakat használunk, mint például cisco vagy class.
Notes: 2.2.2.1 A hozzáférés biztonságossá tétele

## Slide 35: Az eszközkonfigurációhoz való hozzáférés korlátozása A privilegizált EXEC mód védelme
Használjuk inkább az enable secret parancsot, ne az enable password parancsot.
Az enable secret parancs nagyobb biztonságot nyújt, mivel titkosítja a jelszót.
Notes: 2.2.2.2 A privilegizált EXEC mód védelme

## Slide 36: Az eszközkonfigurációhoz való hozzáférés korlátozása A felhasználói EXEC mód védelme
A hálózati eszközök konzol portját is védeni kell, minimálisan egy erős felhasználói jelszóval. Ez megakadályozza, hogy egy kábellel fizikailag csatlakozó jogosulatlan személy hozzáférjen az eszközhöz.
A vty vonalak a Cisco eszközök Telnet-en keresztül történő elérésére szolgálnak. A Cisco forgalomirányítók vty-vonalainak száma függ a forgalomirányító típusától és az IOS verziójától.
Notes: 2.2.2.3 A felhasználói EXEC mód védelme

## Slide 37: Az eszközkonfigurációhoz való hozzáférés korlátozása Jelszó titkosítás
service password-encryption
Megakadályozza a jelszavak egyszerű szövegként való megjelenítését a konfigurációban.
Ez a titkosítás csak a konfigurációs állományban lévő jelszavakra vonatkozik
A titkosítási szolgáltatás leállítása után azok nem kerülnek visszaállításra.
Notes: 2.2.2.4 Jelszó titkosítás

## Slide 38: Az eszközkonfigurációhoz való hozzáférés korlátozása Banner üzenetek
A bannerek fontos szerepet játszhatnak egy hivatalos eljárásban, ahol valakit egy eszköz feltörésével vádolnak.
Bármely "üdvözöljük" vagy "meghívjuk" tartalmú szövegezés nem helyénvaló.
Notes: 2.2.2.5 Banner üzenetek

## Slide 39: Konfiguráció mentése Konfigurációs fájlok
Gyári alapértelmezett beállítás visszaállítása:
Switch# erase startup-config
Switch# delete vlan.dat
Switch# reload
Notes: 2.2.3.1 Konfigurációs fájlok

## Slide 40: Konfiguráció mentése Szövegek rögzítése
Notes: 2.2.3.2 Szövegek rögzítése

## Slide 41: 9. óra

## Slide 42: 2.3 Címzési sémák
Notes: 2.3 Címzési sémák

## Slide 43: Portok és címek Eszközök IP-címzése
Minden hálózati végberendezésnek rendelkeznie kell IP-címmel.
Az IPv4-címek írásmódját pontozott decimális jelölésnek nevezik.
Négy darab 0-255 közötti számmal ábrázolják.
Minden IP-címhez tartozik egy alhálózati maszk.
IP-cím rendelhető a készülékek fizikai portjaihoz és virtuális interfészeihez is.
Notes: 2.3.1.1 Eszközök IP-címzése

## Slide 44: Portok és címek Interfészek és portok
Az Ethernet a leggyakoribb helyi hálózati (LAN) kapcsolódási mód.
Ethernet portok vannak azokon a végberendezéseken, kapcsolókon és egyéb hálózati eszközökön, melyek kábellel csatlakoznak a fizikai hálózathoz.
A Cisco IOS kapcsolók nem csak fizikai portokkal rendelkeznek, hanem egy vagy több virtuális interfésszel (Switch Virtual Interface, SVI) is. Ezek az interfészek nem kötődnek az eszköz fizikai hardver elemeihez, az IOS hozza létre őket..
A virtuális interfész (SVI) lehetőséget biztosít a kapcsoló távoli elérésére IPv4-hálózaton keresztül.
Notes: 2.3.1.2 Interfészek és portok

## Slide 45: Eszközök címzése Kapcsoló virtuális interfészének (SVI) konfigurálása
IP-cím - Az alhálózati maszkkal együtt egyedileg azonosít egy végberendezést a hálózaton.
Alhálózati maszk - Meghatározza, hogy egy nagyobb hálózat melyik részében található az IP-cím.
interface vlan 1 - A parancs globális konfigurációs módból interfész konfigurációs módba vált.
ip address 192.168.10.2 255.255.255.0 - Beállítja a kapcsoló IP-címét és alhálózati maszkját.
no shutdown - Engedélyezi az interfész aktív állapotba kerülését.
A kapcsoló legalább egy fizikai portjának és a VTY-vonalaknak konfigurálva kell lenniük a sikeres távoli felügyeleti kapcsolat létesítéséhez.
Notes: 2.3.2.1 Kapcsoló virtuális interfészének (SVI) konfigurálása

## Slide 46: Eszközök címzése Kapcsoló virtuális interfészének (SVI) konfigurálása
Notes: 2.3.2.1 Kapcsoló virtuális interfészének (SVI) konfigurálása

## Slide 47: Eszközök címzése Manuális IP-cím konfiguráció végberendezéseken
Notes: 2.3.2.2 Manuális IP-cím konfiguráció végberendezéseken

## Slide 48: Eszközök címzése Automatikus IP-cím konfiguráció végberendezéseken
Notes: 2.3.2.3 Automatikus IP-cím konfiguráció végberendezéseken

## Slide 49: Eszközök címzése IP-cím ütközések
Notes: 2.3.2.4 IP-cím ütközések

## Slide 50: Kapcsolatok ellenőrzése A visszacsatolási cím tesztelése végberendezéseken
Notes: 2.3.3.1 A visszacsatolási cím tesztelése végberendezéseken

## Slide 51: Kapcsolatok ellenőrzése Az interfész tesztelése
Notes: 2.3.3.2 Az interfész tesztelése

## Slide 52: Kapcsolatok ellenőrzése A végponttól végpontig tartó kapcsolat tesztelése
Notes: 2.3.3.3 A végponttól végpontig tartó kapcsolat tesztelése

## Slide 53: 10. óra

## Slide 54: Hálózati operációs rendszer konfigurálása Összefoglalás
Cisco IOS:
A szakember parancsok segítségével tudja konfigurálni vagy programozni az eszköz különféle hálózati funkcióit.
A Cisco IOS szolgáltatásai általában a parancssorból (CLI) érhetők el, melyhez a belépés a konzol porton, AUX porton, Telnet-en vagy SSH-n keresztül biztosított.
A parancssorhoz való kapcsolódás után a hálózati szakember hozzákezdhet a Cisco eszköz konfigurálásához.
A Cisco IOS szerkezetileg egy modális operációs rendszer, ami a hálózati szakember számára biztosítja a különféle üzemmódok közötti átjárást.
A Cisco IOS kapcsolók és forgalomirányítók hasonló operációs rendszert futtatnak, melyek parancsszerkezete és parancskészlete is azonos. Mindkét eszköztípus azonos kezdeti konfigurációt igényel, mielőtt a hálózathoz csatlakoztatnánk őket.
Notes: 2.4.1.3 Összefoglalás

## Slide 55: Hálózati operációs rendszer konfigurálása Összefoglalás (folytatás)
Notes: 2.4.1.3 Összefoglalás

## Slide 56: Hálózati operációs rendszer konfigurálása Összefoglalás (folytatás)
Notes: 2.4.1.3 Összefoglalás